Департамент образования Ивановской области

областное государственное бюджетное

профессиональное образовательное учреждение

Вичугский многопрофильный колледж

План  открытого урока

учебной практики

по ПМ.02 Обработка металла на металлорежущих станках различного вида и типа

профессия 15.01.25  Станочник (металлообработка)

Мастер производственного обучения:

Мокрин Михаил Сергеевич

Вичуга

2018 год

Тема урока:  Нарезание резьбы  метчиками. Дефекты и способы их предупреждения.

Тип урока: Урок комплексного применения знаний

Вид урока: Комбинированный.

Методы обучения: информационно-рецептивный, репродуктивный, частично-поисковый, проблемный.

Формы организации познавательной и практической деятельности обучающихся: групповая, индивидуальная.

Методы контроля:   самоконтроль, взаимоконтроль, контроль мастера п/о.

Материально-техническое и дидактическое обеспечение урока:

-Метчик, ШЦ – II, ШЦ-I,  отрезной резец, проходной резец, сверло, резец расточной, вороток, эталон готовой продукции, токарно-винторезный станок 1к62, резьбовой калибр, резьбомер, приспособление для крепления метчика в пиноле задней бабки.  мультимедийный проектор и электронно-образовательные ресурсы, ПЭВМ, , технологические карты.

Межпредметные связи: материаловедение, технические измерения, математика, геометрия.

Содержание урока:

1.Инструменты и приспособления, их характеристика, устройство и назначение.

2. Дефекты треугольной резьбы и их устранение

3.Правила ТБ при работе на токарно-винторезном станке 1к62.

5.Выполнение производственных работ..

Цель урока: Совершенствование профессиональных умений по нарезанию резьбы метчиками, способы предупреждения появления и устранения дефектов резьбовых соединений.

Задачи урока:

Предметные

Совершенствование профессиональных умений по нарезанию резьбы метчиками, предупреждению появления и устранения дефектов резьбовых соединений,  применению  измерительных инструментов и приспособлений.

Метапредметные

- научить самостоятельно определять цели деятельности и составлять план деятельности,

- самостоятельно осуществлять деятельность,

- научить навыкам разрешения проблем,

- самостоятельно оценивать и принимать решения,

- совершенствовать навыки сотрудничества,

- совершенствовать навыки аргументированно выражать свое мнение.

-совершенствовать умения анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы.

Личностные

- научить понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес,

-способствовать формированию ответственного отношения к выполняемой работе,

- способствовать развитию умения  осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения поставленных задач.

Профессиональные компетенции, формируемые на уроке:

ПК 2.1 Выполнять обработку заготовок, деталей на сверлильных, токарных, фрезерных, шлифовальных, копировальных и шпоночных станках.

ПК 2.2 Осуществлять наладку обслуживаемых станков.

ПК 2.3 Проверять качество обработки деталей.

Общие компетенции, формируемые на уроке:

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем.

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы.

ОК 4. Осуществлять  поиск  информации,  необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач.

ОК 6. Работать  в  команде,  эффективно  общаться  с  коллегами, руководством, клиентами.

Прогнозируемый результат:

В результате     изучения темы урока студенты должны:

- Совершенствовать  практический опыт:

Нарезания  треугольной (крепёжной) резьбы;

работы с измерительным инструментом.

-уметь:

обеспечивать безопасность работ;

расшифровывать условное обозначение резьбы на чертеже;

определять диаметры под заданную резьбу;

определять возможные дефекты возникающие при нарезании резьбы;

находить способы предупреждения появления и устранения  дефектов.

знать:

технику безопасности при работе;

основные приемы выполнения работ по нарезанию треугольной резьбы,

назначение, устройство универсальных приспособлений и правила нарезании резьбы

основные механические свойства обрабатываемых материалов;

устройство метчиков; назначение и взаимодействие резьбы;

технологическую последовательность нарезания резьбы, расшифровка условного обозначения на чертежах;

способы устранения дефектов в процессе изготовления.

## ХОД  УРОКА

| Этапы | Цели и содержание | Время | Деятельность | Планируемый результат | Компе-тенции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | педагога | Обучающихся |  |  |
| Мотивационно -целевой. Цель: 1.Мотивация обучающихся на совместную работу по осознанию темы, целей, плана деятельности. 2.Подготовка к продуктивной работе на уроке. | Вводная часть. Приветствие. Информирование о теме программы (слайд1), технологии организации работы на уроке. Определения темы и задач учебного занятия, организация совместного целеполагания, плана работы на занятии через просмотр презентации и актуализацию субъектного опыта обучающихся по вопросам (слайд 2): 1.Какую общую тему программы мы изучаем? 2.Что представлено на слайде? 3.Что общего в инструментах, представленных на слайде (назначение, принцип действия…) 4.Какие инструменты вам знакомы? 5.Где применяется метрическая резьба . 6.Как её ещё называют . | 6 | Организует обучающихся на совместную работу | Слушают, осознают. Включаются в учебный процесс. | Настрой на совместную деятельность. Формирует познавательный интерес к занятию, данной дисциплине и будущей профессии. | ОК.02 ОК.03 ОК.01 |
|  |  |  | Организует совместную работу группы по подготовке к осознанию и формулировке темы и целей урока, плана деятельности . Корректирует, конкретизирует и обобщает предложения обучающихся | Включаются в учебный процесс. Воспринимают и анализируют информацию, отвечают на вопросы. Вступают в диалог, высказывают предположения. | Принятие цели учебной деятельности путем ее осознания Участие в совместном определении темы, целей урока и плана деятельности на уроке. Организуют собственную деятельность Предполагаемые ответы: 2.Инструмент- плашки, резцы, метчики 3.Это инструмент для нарезания резьбы 4.Свёра, токарные резцы, плашки. 5.Для соединения деталей 6.Крепёжная |  |
|  | 7.Какие дефекты могут возникнуть при нарезании резьбы и можно ли их предупредить. 8.Как бы Вы сформулировали тему урока? (слайд 3) 6.Первоначальный практический опыт вы уже имеете, поэтому сегодня на занятии мы с вами продолжим работу по этому вопросу и следовательно целью нашей работы на уроке должно быть…(слайд4) 7. Исходя из цели урока, предложите план её реализации. Что мы должны рассмотреть и какие производственные операции выполнить? (Слайд 5) . |  | Управляет познавательной деятельностью обучающихся и помогает составить план деятельности. | Через ответы на вопросы осознают и формулируют тему урока Осознают и участвуют в обсуждение цели урока Составляют план деятельности на занятии План работы по теме: 1.Инструменты и приспособления для нарезания внутренней резьбы: метчик; контрольно- измерительный инструмент. 2.Способы устранения и предупреждения дефектов при нарезании резьбы. 3.Техника безопасности при выполнении работ на токарно-винторезном станке 1к62 нарезанию 3.Нарезание внутренней резьбы.. | 7.Рваная, неполная резьба. Совместное формулирование темы урока: Нарезание внутренней резьбы метчиками. Дефекты и способы их предупреждения. Совместное формулирование целей: Совершенствование профессиональных умений по нарезанию внутренней резьбы метчиком. Умение организовать свою деятельность на уроке. |  |
| Содержательный Цель: Расширение практического опыта: -в расшифровке условного обозначения резьбы на чертежах, дефекты при нарезании резьбы и способы их устранения; - в расчете диаметра отверстия под нарезаемую резьбу; -работы с измерительными инструментами. | Организация работы по плану урока. 1. Какой инструмент потребуется для нарезания резьбы ( Слайд 6) 2.Какие самые распространённые дефекты могут возникнуть при нарезании резьбы метчиком на токарном станке.? (слайд 7) 3. Ещё раз обратите внимание на поставленную нами цель и ответьте, как более чётко её сформулировать?(слайд 8) 4.Установите, соответствие дефекта с его признаком. (слайд 9) и способами их предупреждения. 5.Ознакомьтесь с имеющимися на рабочих местах чертежами, инструментами, приспособлениями и дайте им краткую характеристику. 6.Вам принесли чертёж, по которому вы должны изготовить чертёж. Ваши действия? | 20 | Выявляет уровень знаний по теме, подготавливает обучающихся к решению производственных задач. Организует обсуждение возможных дефектов при нарезании резьбы Мотивирует их на качественное выполнение практической работы. Организует выполнение и проверку работы обучающихся по заполнению таблицы дефектов (слайд 9) Организует обсуждение предложенной ситуации, подготавливает к решению следующего вопроса. | Дают краткую характеристику материалам на рабочем месте. Анализируют, обосновывают ответ. Заполняют таблицу. Демонстрируют умение анализировать материал, использовать субъективный опыт, обобщать и делать выводы о причинах появления дефектов и способов их устранения Осознают, предлагают план действий. | Умение работать с новой информацией. Применение знаний и умений в сходной, частично измененной ситуации в соответствии с заданием. Приходят к выводу об ответственном отношении к выполнению практической работы и качественному нарезанию резьбы. Отсутствие дефектов при нарезании резьбы метчиком при выполнении практической части. Предполагаемые ответы: подобрать режущий инструмент, составить технологический процесс, соблюдать т/б. | ОК.02 ОК.03 ОК.01 ОК.04 ОК.06. ПК.2.1 ПК.2.2 |
|  | 7.Предлагаю вам разработать технологический процесс выполнения внутренней резьбы метчиком (слайд 10) |  | Проводит обсуждение процесса нарезания внутренней резьбы метчиком | Участвуют в обсуждении, заполняют технологическую карту | Технологический процесс нарезания крепёжной резьбы метчиком. |  |
|  | 8. Обсуждение правил Т/Б при работе на токарном станке и контрольно из мерительным инструментом (слайд 11) |  | Организует повторение правил Т/Б | Демонстрирую знание правил Т/Б, | Соблюдение правил Т/Б при выполнении измерений Работа в защитных очках На станке работать без перчаток. Режущий инструмент и заготовки закреплять надежно Бережно относиться к мерительному инструменту. Строго соблюдать правила нарезания резьбы Стружку убирать только крючком, щеткой-сметкой и в рукавицах |  |
| Практическая часть: Нарезание внутренней резьбы различными способами | Задание: 1. Нарезание резьбы с применением приспособления для плавной подачи метчика; 2. Нарезание резьбы вращающимся метчиком и с применением специальной державки; 3..Нарезание резьбы с использованием воротка | 20 | Организует выполнение заданий по нарезанию внутренней резьбы, контролирует выполнения, | Выполняют работу по нарезанию внутренней резьбы в соответствии с технологической картой. Соблюдают правила Т/Б | Применение знаний и умений в измененной ситуации . | ОК.06. ПК.2.1 ПК.2.2 ПК.2.3 |
|  | .Текущий инструктаж. Целевые обходы с целью выявления плюсов и минусов в работе обучающихся: Выявления недостатков в работе обучающихся: - неправильная рабочая поза при выполнении работ; - неправильное выполнение действий и приёмов при выполнении работ; - нарушения технологии выполнения учебных работ; - нерациональное использование рабочего места; - невыполнение правил безопасной работы и личной гигиены |  | Выполняет целевые обходы, контролирует правильность выполнения работ, соблюдение правил Т/Б | Выполняют работу по нарезанию внутренней резьбы в соответствии с технологической картой. Соблюдают правила Т/Б | Ответственность за результат своей работы. Качественно изготовленное изделие |  |
| Рефлексивно-оценочный |  |  |  |  |  |  |
|  | Заключительный инструктаж. -Какие трудности возникли при нарезании резьбы? -Какие ошибки были допущены? -Какие нарушения т/б были допущены в ходе выполнении практического задания? | 2 | Подводит итоги и дела | -Принимают активное участие в обсуждении итогов урока. - Отвечают на вопросы, указывают пути предупреждения и устранения ошибок. - Помогают мастеру в анализе соблюдения т/б. | Умение анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, давать оценку осуществлять коррекцию собственной деятельности | ОК.3 ОК.2 |
|  |  |  | ет анализ выполнения каждым обучающимся учебно-производственных заданий. - Разбирает с ними типичные ошибки и характерные недостатки. - Анализирует выполнение правил техники безопасности, соблюдение учащимися трудовой дисциплины. |  |  |  |
|  | 2.Вопросы к обучающимся: - Какой была тема урока? - Какая цель была поставлена в начале урока? - Достигли ли мы с вами поставленной цели? | 1 | Организует рефлексивную деятельность. Организация самостоятельной деятельности обучающихся по самооценке и взаимооценке деятельности на уроке. Побуждение обучающихся к совершенствованию знаний. Осуществляет оценочную деятельность. Благодарит за урок. | Осуществляют: - самоанализ хода и результатов деятельности; -самооценку успешности в достижении цели; -определение собственной мотивации и перспектив дальнейшей учебно-производственной деятельности. | Вывод: полученный на уроке практический опыт по нарезанию резьбы метчиком поможет вам в качественном выполнении практического задания по изготовлению комбинированной детали на основном этапе учебного занятия, позволит не только профессионально грамотно решать производственные задачи при дальнейшем освоении профессии, но и при организации собственной деятельности в будущем. |  |
| 4. Информация о домашнем задании, инструктаж по его выполнению | Использую информационные ресурсы дополнить таблицу дефектов треугольной резьбы | 1 | Обеспечить понимание цели и содержания, способов выполнения домашнего задания. | Осуществляют поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач. | Организация собственной деятельности Качественное выполнение д/з. |  |

Мастер производственного обучения ОГБПОУ ВМК: ______________   М.С.Мокрин